## Slide 1
BÁO CÁO GIỮA KỲ
ĐỀ TÀI: SMART LIGHT
GVHD:
Nhóm 11:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
Đà Nẵng, tháng 9 năm 2025
Học phần: PBL: Hệ Thống Nhúng
ThS. Hồ Viết Việt
Nguyễn Việt Hùng - 106200229
Ngô Xuân Sỹ - 106200244
Nguyễn Đức Hoàng – 106200261

## Slide 2
Nội dung báo cáo
Cấu trúc chung
Light drivers
Wi-fi Connection
Network Config
Https Servers
Local Control
Gatt Server
Kết luận

## Slide 3
1. Cấu trúc chung
Smart_light: folder chứa dự án
Components: folder chứa các thành phần liên quan
Một số file cần chú ý khi chỉnh sửa project:
CMakeLists.txt (root): định nghĩa project.
CMakeLists.txt (main/): đăng ký file code chính, file include, các dependency.
sdkconfig: cấu hình toàn hệ thống (từ idf.py menuconfig).
partitions.csv: chia layout flash cho app, OTA, NVS,…
Thêm dòng này ở CMakeList.txt (root) để chỉ ra đường dẫn
đến thư mục components

## Slide 4
2. Light Drivers
B1: Thêm các component cần có
B2: Thêm các component này vào CMakeList.txt (main/)
B3: Sửa lại file CMakeList.txt ở components/button
(esp_adc thay cho esp_adc_cal)
B4: Sửa code ở file light_driver/iot_led.c

## Slide 5
2. Light Drivers
B5: Thêm các file code từ example light_driver
Và thay thế code main.c
B7: Sửa file main/app_driver.c (dùng hàm fade_brightness để thử nghiệm tính năng dimming)
B6: Sửa file main/app_driver.c
(đổi từ timer11bit thành timer13bit)
B8: Build và flash chương trình vào esp32-c3

## Slide 6
2. Light Drivers
Kết quả đạt được: bấm nút trên kit esp32-c3 để bật tắt led (dimming).

## Slide 7
3. Wifi Connection
B3: Mở file app_main.c nhập SSID và Password, ESP32-C3 sẽ kết nối vào Wi-Fi với SSID và password ở đây
B2: Chỉnh sửa trong file CMakeLists để path đường dẫn các thư viện
B1: Add các components cần sử dụng
Khi Wi-Fi start → phát sinh sự kiện WIFI_EVENT_STA_START → gọi esp_wifi_connect().
Nếu thất bại (mất kết nối) → WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED → thử kết nối lại, tối đa 5 lần (s_retry_num).
Nếu thành công → nhận IP_EVENT_STA_GOT_IP, in ra địa chỉ IP.
Sau đó vòng lặp while(1) chạy, in "Hello world!" mỗi 5 giây.
B4: Nhập lệnh idf.py build flash monitor để thực hiện nạp code.

## Slide 8
3. Wifi Connection
Nếu kết nối thành công
Nếu kết nối thất bại

## Slide 9
4. Network config (network provisioning)
B1: Thêm các component cần có
B3: Thêm các component này vào CMakeList.txt (main/)
B2: Thêm file partitions.csv vào dự án để phân vùng flash
B4: Vào idf.py menuconfig để cài đặt lại 1 số thay đổi (partition table và Bluetooth)

## Slide 10
4. Network config (network provisioning)
B5: Clean dự án và nhập idf.py reconfigure để tải đầy đủ các components phụ thuộc, các component mới tải sẽ nằm ở đây
B6: Có thể esp32-c3 hiện tại đang lưu cấu hình ssid và password cũ, nên cần xóa flash trước khi nạp chương trình.
Xóa bằng lệnh idf.py –p COMx erase-flash
B7: Thêm code và build, flash chương trình

## Slide 11
4. Network config (network provisioning)
Kết quả đạt được: dùng esp rainmaker để cung cấp ssid và password để kết nối internet, lưu lại cho các lần khởi động sau đó

## Slide 12
5. Https Servers
B1: Tạo thư mục chứa certificate
B2: Thêm vào main/CMakeLists.txt các chứng chỉ và khóa riêng

## Slide 13
5. Https Servers
B3: Thêm code vào trước app_main ()

## Slide 14
5. Https Servers
B4: Thêm trong app_main () thêm dòng
B5: Mở terminal và gõ các dòng lệnh sau để tạo certificate:
CA key
openssl genrsa -out ca.key 2048
CA certificate
openssl req -x509 -new -nodes -key ca.key -sha256 -days 3650 -out ca.crt
Server key
openssl genrsa -out server.key 2048
CSR (Certificate signing request)
openssl req -new -key server.key -out server.csr
(Lưu ý: khi nhập CN thì nhập domain name hoặc ip của server)
B7: Tạo file san.cnf (cần thiết để trình duyệt có thể trust được cert)

## Slide 15
5. Https Servers
Server certificate được CA ký
openssl x509 -req -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out server.crt -days 365 -sha256 -extfile san.cnf -extensions v3_req
=> Các file cuối cùng được tạo bao gồm
B8: Add ca.crt vào trình duyệt

## Slide 16
5. Https Servers
B9: Sửa cert và thêm mdns để sử dụng được domain culi.local
B10: Kiểm tra bằng cách lên trình duyệt bất kỳ, ví dụ chorme gõ URL: https://culi.local

## Slide 17
6. Local control
B1: Thêm component này vào CMakeList.txt (main/)
B2: Lấy các chứng chỉ từ example esp_local_control thêm vào thư mục main/certificate của project

## Slide 18
6. Local control
B3: Lấy toàn bộ code từ example local_control/main/app_main.c, thay thế vào file main.c của project
Đảm bảo wifi được khởi tạo và local control được gọi. Sửa ssid và password.
B4: Build, flash chương trình, kiểm tra esp32-c3 đã kết nối được internet.
B5: Mở example esp_local_control nằm ở …esp\v5.5.1\esp-idf\examples\protocols\esp_local_ctrl
Mở terminal và chạy lệnh
python scripts/esp_local_ctrl.py --sec_ver 0

## Slide 19
6. Local control
Kết quả đạt được: esp32-c3 kết nối wifi và được điều khiển bằng script của esp_local_control

## Slide 20
7. Gatt Server
B1: Thêm component này vào CMakeList.txt (main/)
B2: Vào idf.py menuconfig để cài đặt lại 1 số thay đổi (Bluetooth)
Chuyển đổi từ NimBLE sang Bluedroid
Enable tính năng BLE 4.2

## Slide 21
7. Gatt Server
B3: Thay thế code trong main bằng code trong example gatt_server (chỉ 1 file main)
B4: Build và flash chương trình vào esp32-c3

## Slide 22
7. Gatt Server
Kết quả đạt được: dung app nRF Connect trên smartphone để quét Bluetooth của esp32-c3, kết nối đến thiết bị và điều khiển đèn ON/OFF

## Slide 23
8. Kết luận
Nhóm đã thực hiện lần lượt việc tìm hiểu và triển khai theo từng phần:
Nắm được cấu trúc chung của ESP-IDF và cách tổ chức project.
Với Light drivers, đã sửa cấu hình, điều chỉnh code và thử nghiệm thành công.
Wi-Fi Connection và Network Config: thiết lập kết nối mạng ổn định, làm nền tảng cho các phần sau.
HTTPS Server: triển khai và chạy thử thành công, đảm bảo giao tiếp bảo mật.
Local Control: Điều khiển được thông qua script.
GATT Server: triển khai bằng Bluedroid, thay đổi so với NimBLE trước đây nên cần điều chỉnh lại config, dẫn đến không thể duy trì các tính năng cũ.

## Slide 24
THANK YOU FOR LISTENING